ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Хоумленд Архитектура»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МК №0323300039311000015-0131798-01/087 от 09.08.2011 г

Генеральный директтор ООО «Хоумленд Архитектура» Ю. Подольская Руководитель отдела градостроительства ООО «Хоумленд Архитектура» С. Е. Матвеева Руководитель проектов ООО «Хоумленд Архитектура» Т.А. Шлёнская Москва, 2011г.

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | ведущий архитектор инженер | Зырянова Н.С. Гуслова С.С. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Жеребцов М.Г. |
| Экономическое развитие | экономист | Громова О.И. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | Руководитель проектов | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению Руководитель проектов | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | инженер инженер по инженерной подготовке территории | Костоев М. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. |
| Утверждаемая часть |
| Текстовые материалы |
| Положения о территориальном планировании | Том1 |
| Картографические материалы |
| Генеральный план Молчановского сельсовета Мазановского района Амурской области | М 1:25000 |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения Молчановского сельсовета | М 1:25000 |
| Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Молчановского сельсовета и земель различных категорий | М 1:25000 |
| Карта функциональных зон Молчановского сельсовета | М 1:25000 |
| Генеральный план села Молчаново и села Поповка | 1:5000 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовые материалы |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана Молчановского сельсовета | Том 2 |
| Картографические материалы |
| Положение Молчановского сельсовета в Мазановском районе | 1:100 000 |
| Комплексный анализ современного использования территории Молчановского сельсовета. | М 1:25000 |
| Карты объектов капитального строительства, иных объектов, территории, зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, в том числе: |  |
| Карта планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации и зон с особыми условиями использования территорий Карта особо охраняемых природных территории федерального, регионального, местного значения и территории объектов культурного наследия Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25000 |
| Карта (схема) транспортной инфраструктуры. | М 1:25000 |
| Карта (схема) размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. | М 1:25000 |
| Карта (схема) размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. | М 1:25000 |
| Карта (схема) размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. | М 1:25000 |
| План современного использования территории. Опорный план. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка | М 1:5000 |
| План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт село Спицыно. | М 1:5000 |
| Карта планируемых границ функциональных зон. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка | М 1:5000 |
| Карта (схема) транспортной инфраструктуры. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка | М 1:5000 |
| Карта (схема) размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка | М 1:5000 |
| Карта (схема) размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка. | М 1:5000 |
| Карта (схема)размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка | М 1:5000 |
| Карта (схема) размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка | М 1:5000 |
| Карта (схема) инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка | М 1:5000 |
| ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. |
| Текстовые материалы |
| Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; | Том 3 |
| Градостроительные регламенты. |  |
| Картографические материалы |  |
| Карта градостроительного зонирования. Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка. | М 1:5000 |
| Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Населённых пунктов села Молчаново и села Поповка. | М 1:5000 |
| Карта градостроительного зонирования. Населённый пункт село Спицыно. | М 1:5000 |
| Карта границ зон с особыми условиями использования территорий Населённый пункт село Спицыно. | М 1:5000 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                                       Шлёнская Т.А.

Содержание.

1. Введение.	8

2. Цели и задачи территориального планирования.	9

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	9

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	9

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Молчановского сельсовета.	9

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	12

4. Стратегические направления градостроительного развития Молчановского сельсовета	13

4.1. Градостроительное решение развития территории. Направления территориального развития.	13

4.2. Земельные ресурсы.	13

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	14

4.2.2. Земли населенных пунктов.	14

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	14

4.2.4. Земли особо охраняемых территорий.	14

4.2.5. Земли лесного фонда.	14

4.2.6. Земли водного фонда.	14

4.2.7. Земли запаса.	14

5. Планировочные решения и функциональное зонирование.	14

5.1. Развитие планировочной структуры села Молчаново.	14

5.2. Функциональное зонирование территории	15

6. Жилищный фонд поселения.	16

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	17

8. Зона производственных предприятий.	17

9. Зона рекреационного назначения.	18

10. Зоны и объекты специального использования.	19

10.1. Зона кладбища.	19

11. Баланс территории муниципального образования Молчановсковский сельсовет Мазановского района Амурской области.	19

12. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	21

12.1. Транспортная инфраструктура.	21

12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	21

13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	21

13.1. Водоснабжение и водоотведение	21

13.2. Теплоснабжение.	22

13.3. Электроснабжение.	22

13.4. Газоснабжение.	23

13.5. Сети связи.	24

13.6. Инженерная подготовка территории.	25

14. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.	25

15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	26

16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	26

16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	26

16.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	26

16.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	27

16.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	27

16.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	27

17. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	28

17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	28

17.2. Мероприятия по ЧС природного характера.	30

17.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах	30

17.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях	30

17.2.3. Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления	31

17.2.4. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	31

17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	32

17.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	32

Заключение	37

1. Введение.

Настоящая работа выполнена на основании Муниципального Контракта №0323300039311000015-0131798-01/087 от 09.08.2011 г. по разработке проектов документов территориального планирования и правил землепользования и застройки поселений Мазановского района в составе:

- схема территориального планирования Мазановского района;

- генеральный план и правила землепользования и застройки Новокиевского сельсовета Мазановского района Амурской области;

- генеральный план и правила землепользования и застройки Краснояровского сельсовета Мазановского района Амурской области;

- генеральный план и правила землепользования и застройки Молчановского сельсовета Мазановского района Амурской области.»,

заключенным между ООО «Хоумленд Архитектура» и отделом по управлению муниципальной собственностью администрации Мазановского района, и в соответствии с Техническим заданием.

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования Молчановский сельсовет подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования Молчановского сельсовета Мазановского района Амурской области.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Молчановский сельсовет связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2021 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2031 г.

2. Цели и задачи территориального планирования.

Цель – разработка градостроительной документации в соответствии с действующим законодательством, обеспечивающей:

- возможность градостроительной и хозяйственной деятельности, при сбалансированности развитие территории, путем выявления предпосылок социально-экономического развития, уровня и потребностей в развитии условий жизнедеятельности (инженерно-транспортной, социально-бытовой инфраструктуры и жилищного строительства), установления перспективных функциональных зон, с учетом градостроительных ограничений.

В связи с поставленной целью был определен следующий ряд задач:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

- определение перспективной численности населенных пунктов и разработка предложений по культурно-бытовому обслуживанию населения;

- выявление «точек экономического роста» района, соответственно определение перспективных зон для развития производства, рекреационной и туристической деятельности, сельского и лесного хозяйства;

- подготовка предложений по развитию инженерной и транспортной  инфраструктур;

- разработка предложений по улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, охране природы;

- предложение перспективного функционального зонирования территории поселения с учетом градостроительных ограничений и существующего резерва земель;

- предложения по установлению новых границ населенных пунктов поселения.

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Молчановского сельсовета.

Положения концепции социально-экономического развития Молчановского сельсовета основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

На территорию Мазановского района разработана Концепция социально-экономического развития района на 2009 – 2012 годы.

Концепция социально-экономического развития района на 2009 – 2012 годы  разработана в соответствии с Законом Амурской области от 05.10.98 № 98-ОЗ «О государственном прогнозировании, концепции и программах социально-экономического развития Амурской области» (в редакции законов Амурской области от 14.06.2000 № 234-ОЗ, 05.03.2002 № 81-ОЗ, 05.07.2002 № 113-ОЗ, 04.07.2003 № 223-ОЗ).

Стратегическая цель развития района - повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста.

В связи с этим приоритетными задачами являются:

- повышение уровня доходов населения на основе стимулирования трудовой активности, сокращения дифференциации доходов, преодоление малообеспеченности;

- укрепление здоровья населения, семьи, создание предпосылок для повышения уровня рождаемости, самореализации молодежи;

- рациональное использование трудовых ресурсов, обеспечение эффективной занятости населения, поддержка новых форм занятости в соответствии со структурной перестройкой экономики, сохранением и развитием производств, необходимых области, развитие предпринимательства

Агропромышленный комплекс

В 2009-2012 годах предполагается обеспечить стабилизацию производства основных видов растениеводческой продукции и создание основы для дальнейшего её наращивания путем:

1) совершенствования структуры посевных площадей на основе повышения удельного веса сои, оптимизации площадей зерновых и кормовых культур;

2) обеспечения обновления машинно-тракторного парка, перехода на энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием техники нового поколения отечественного и зарубежного производства;

3) совершенствования системы семеноводства сельскохозяйственных культур;

4) реализации мер по воспроизводству почвенного плодородия на основе расширения посевов многолетних трав, сидеральных культур, запашки соломы в качестве удобрения и прочих мероприятий;

5) обеспечения возврата в оборот неиспользуемых пахотных земель;

6) повышения эффективности мероприятий по защите растений от сорняков, вредителей и болезней;

7) реализации мероприятий направленных на восстановление пахотных земель на  мелиорированных землях.

8) обучение трактористов-машинистов агротехнике возделывания сельскохозяйственных культур.

Растениеводство.

Климатические особенности Мазановского района диктуют особый подход к сортовому составу  зерновых культур и сои, включающий в себя:

- выделение из используемых на протяжении ряда лет наиболее приспособленных сортов;

- использование опыта и наработок  Мазановского  государственного семенного участка;

- на базе одного из хозяйств района целенаправленно проводить работу по получению сортовых, кондиционных семян для дальнейшей реализации или обмена в пределах района;

- повысить уровень семеноводства для обеспечения всех хозяйств района  сортовыми семенами высших репродукций;

- совершенствовать сорторазмещение зерновых культур с учётом не только агроклиматических условий зоны, но и материально-технических возможностей хозяйств;

- увеличить в 6-7 раз применение минеральных удобрений;

- обновить машинно-тракторного парка, внедрить в производство высокопроизводительные полевые комплексы, что позволит увеличить площади зерновых культур, своевременно и качественно выполнять весь комплекс полевых работ в оптимальные сроки.

Производством овощей и картофеля в районе занимаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. На их долю приходится 99,5 % картофеля и почти 100 % от всего объёма производства овощей в районе.

Основными направлениями картофелеводства являются: внедрение в производство новых, хорошо приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям  высокоурожайных сортов, с высокой оценкой товарности и лёжкости семенного материала, улучшения фитосанитарного состояния, а также применение интегрированной системы химической  защиты посевов.

Производство овощных культур к 2012 году планируется довести до 8 тыс. тонн. Выполнение комплекса мероприятий по ведению овощеводства в районе будет направлено на повышение урожайности и снижение себестоимости овощей путем  внедрения интенсивных технологий возделывания овощей в открытом грунте на базе высокопродуктивных сортов с использованием современных средств защиты и стимуляторов роста; разработки приёмов и технологий, обеспечивающих длительное хранение в свежем виде овощей, а также промышленной переработки, способствующей сохранению и улучшению их качества; а также расширения ассортимента овощных культур.

В настоящее время имеет место проблема сбыта картофеля и овощей, особенно в частном секторе, сказывается удаленность района от рынков сбыта. Увеличение производства картофеля и овощей предопределило создание в районе сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Белый Яр» по заготовке, хранению, переработке и реализации не только данной продукции, но и продукции животноводства.

Животноводство

Одним из важнейших приоритетов развития животноводства района является восстановление потенциала сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на выращивании поголовья скота мясного направления.

Основным направлением увеличения объемов производства молока и говядины является рост в период с 2008 по 2012 год продуктивности скота за счет проведения комплекса мер, которые предполагают проведение реконструкции и технического перевооружения ферм, улучшение кормопроизводства при изменении структуры кормовых культур, оснащение кормодобывающей техникой, проведение селекционной работы.

В результате разработки мероприятий концепции в сельском хозяйстве будут обеспечены:

- повышение плодородия почв, прирост сельскохозяйственной продукции, сокращение выбытия сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни.

- дальнейшее укрепление и развитие производственного потенциала агропромышленного комплекса района на качественно новом уровне, соответствующем требованиям современных технологий ведения сельскохозяйственного производства:

- внедрение энергосберегающих технологий в земледелии и животноводстве;

- повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства;

- создание в районе замкнутых цепочек производства конечной продукции;

- развитие кадрового потенциала АПК района путем совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, привлечения и закрепления на селе выпускников средних и высших учебных заведений;

- обеспечение и сохранение коллективных хозяйств; обеспечение занятости и роста благосостояния сельского населения; улучшения экономических условий для развития личного подворья;

- повышение роли сельскохозяйственных потребительских кооперативов в обслуживании малых форм хозяйствования, создании и развитии сети потребительских кооперативов различной специализации.

Разработка программы развития ЛПХ

ЛПХ - это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ ведется гражданином единолично либо совместно с проживающими и совместно осуществляющими с ним ведение ЛПХ членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и приобретенном для ведения ЛПХ. Кроме производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ сельским жителям приходится немало сил и средств направлять на поддержание и улучшение своих социально-бытовых условий, так как социальная сфера села значительно отстает от уровня и условий жизни в городе. Для повышения не только уровня занятости, но и в целом уровня жизни населения на селе необходимо решить задачу по стимулированию и поддержке развития личных подсобных хозяйств района:

Строительство и ЖКХ

Основой экономического роста территории являются инвестиции. Их привлечение в экономику - единственная возможность для экономического роста и обеспечения достойного уровня жизни. Вложения осуществляются из средств местного бюджета, взятых кредитов, средств областного и федерального бюджетов, согласно целевым программам и поданным бюджетным заявкам на реализацию инвестиционных проектов.

Жилищно-коммунальный комплекс имеет важное значение для обеспечения эффективного функционирования предприятий и организаций всех прочих отраслей экономики района и социальной сферы.

Основным решением стандартных проблем жилищно-коммунального хозяйства является его модернизация, ведение сбалансированной тарифной политики, обеспечение мероприятий по сохранности и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Соответственно приоритетными направлениями  в данный период будут являться:

- реформа структуры жилищно-коммунального хозяйства;

- реконструкция устаревших низкоэффективных котельных.

В районе для реализации приоритетного национального проекта - повышение доступности жилья решением районного Совета народных депутатов утверждена в новой редакции районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2004-2010 годы», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», «Социальное развитие села до 2010 года».

Программа предусматривает продолжение преобразований в жилищной сфере, привлечение средств федерального, областного, местного бюджетов и личных средств граждан, улучшение демографической ситуации в районе.

Разработана районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2006-2010 годы.

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения Молчановского сельсовета с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2011 г. составила 932 человека.

Концепция демографического развития Молчановского сельсовета вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала, создавая условия для привлечения, а не оттока населения.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Молчановского сельсовета за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

Прогноз численности населения Молчановского сельсовета

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2011-2031 | -310 | -124 | -186 | 622 |

Численность населения Молчановского сельсовета была определена на уровне 932 человека по состоянию на 01.01.2011 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Молчановского сельсовета на расчетный срок принята 622 человека.

4. Стратегические направления градостроительного развития Молчановского сельсовета

4.1. Градостроительное решение развития территории. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Молчановского сельсовета положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Молчановскому сельсовету.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Молчановского сельсовета как развитого социально-экономического и агротехнического центра Мазановского района. Стратегической целью развития Молчановского сельсовета является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Молчановского сельсовета и его населенных пунктов.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы Молчановского сельсовета, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

На расчетный срок генеральным планом предложено развитие административного центра муниципального образования села Молчаново.

4.2. Земельные ресурсы.

- В соответствии с Областным законом Амурской области от 3 декабря 2004 № 384-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Мазановского района и муниципальных образований в его составе» Молчановский сельсовет является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения, с административным центром в селе Молчаново. Этим же законом установлены границы муниципального образования Молчановский сельсовет.

Общая площадь земель Молчановского сельсовета в административных границах составляет 25300 га.

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 20655 | 81,64 | 21092 | 83,37 |
| II | Земли населенных пунктов | 194 | 0,77 | 650 | 2,57 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | - | - | - |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| V | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| VI | Земли водного фонда | 2453 | 9,7 | 1560 | 6,17 |
| VII | Земли запаса | 1998 | 7,9 | 1998 | 7,90 |
|  | Всего | 25300 | 100 | 25300 | 100 |

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

- Территория земель сельскохозяйственного назначения увеличится на 437 га за счет перевода земель водного фонда.

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 21092 га.

4.2.2. Земли населенных пунктов.

- Территория земель населенных пунктов увеличится на 386 га за счет перевода земель водного фонда.

- Площадь земель населенных пунктов составит 650 га.

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на территории Молчановского сельсовета нет.

4.2.4. Земли особо охраняемых территорий.

На территории Молчановского сельсовета земель особо охраняемых территорий нет.

4.2.5. Земли лесного фонда.

На территории Молчановского сельсовета земель лесного фонда нет.

4.2.6. Земли водного фонда.

Территория земель водного фонда сократится на 823 га за счет перевода:

- в земли сельскохозяйственного назначения – 437 га;

- в земли населенных пунктов – 386 га,

Площадь земель водного фонда составит 1630 га.

4.2.7. Земли запаса.

Площадь земель запаса останется без изменений.

5. Планировочные решения и функциональное зонирование.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

5.1. Развитие планировочной структуры села Молчаново.

Архитектурно-планировочная организация территории села Молчаново основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Генеральным планом предложено развитие села Молчаново по периметру населенного пункта.

В северо-западной части села разместится район жилой застройки, где планируется строительство индивидуальной застройки.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

С целью развития сферы культурно-бытового обслуживания населения генеральным планом предложено для создания условий отдыха и занятий игровыми видами спорта строительство плоскостного спортивного сооружения.

Выделяются территории под сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия.

Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения.

5.2. Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории населенного пункта

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной застройки;

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловая;

Рекреационные зоны:

- зона природного ландшафта;

- зона зелёных насаждений общего пользования;

- зона плоскостных спортивных сооружений;

- земли, покрытые водой.

Производственные зоны:

- зона производственных объектов;

- зона коммунально-складских объектов;

- зона сельскохозяйственных предприятий;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

Специального назначения:

- кладбище;

6. Жилищный фонд поселения.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого населенного пункта.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенного пункта, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

На расчетный период Генерального плана (2031г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 33,7 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства по Молчановскому сельсовету

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 622 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 33,7 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 20,96 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 15,24 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 3,55 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 11,69 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 9,27 |

Проектом предлагается на территории села Молчаново и села Поповка строительство:

- Индивидуальной жилой застройки усадебного типа;

На расчетный срок объем нового жилищного строительства составляет 9,27 тыс.м2. Остальные площади под жилую застройку предлагается осваивать за границами расчетного срока.

Остальные площади под жилую застройку предлагается осваивать за границами расчетного срока.

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

8. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий.

9. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также «Нормативам градостроительного проектирования Амурской области».

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона скотомогильников;

Описание зон скотомогильников, полигона ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.4. «Санитарная очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Молчановского сельсовета.

10.1. Зона кладбища.

На территории Молчановского сельсовета находятся кладбища традиционного захоронения.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности, размер земельного участка составит 0,04 га.

11. Баланс территории муниципального образования Молчановсковский сельсовет Мазановского района Амурской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Молчановского сельсовета. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Молчановского сельсовета представлены в таблице 11.1

Таблица 11.1

Баланс территории муниципального образования Молчановский сельсовет

Мазановского района Амурской области.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
|  | Всего площадь | 25300 | 100 | 25300 | 100 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 20655 | 81,64 | 21092 | 83,37 |
| II | Земли населенных пунктов | 264 | 1,04 | 650 | 2,57 |
| III | Земли промышленности | - | 0 | - | 0 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | - | 0 | - | 0 |
| V | Земли лесного фонда | - | 0 | - | 0 |
| VI | Земли водного фонда | 2453 | 9,7 | 1560 | 6,17 |
| VII | Земли запаса | 1998 | 7,9 | 1998 | 7,90 |
| 1 | Молчаново | 72 | 100 | 300 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона всего, в том числе | 22 | 30,56 | 149 | 49,67 |
|  | -индивидуальная | 22 | 30,56 | 149 | 49,67 |
| 1.2 | Зона общественно-деловой застройки | 5 | 6,94 | 10 | 3,33 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 39 | 54,17 | 97 | 32,33 |
|  | -зона природного ландшафта | 14 | 19,44 | 23 | 7,67 |
|  | -зона зелёных насаждений общего пользования | 16 | 22,22 | 26 | 8,67 |
|  | -зона плоскостных спортивных сооружений | - | - | 1 | 0,33 |
|  | - сосновый бор | 9 | 12,50 | 9 | 3,00 |
|  | - земли, покрытые водой | - | - | 38 | 12,67 |
| 1.4 | Зона производственных предприятий, в том числе | - | - | 15 | 5 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | - | - | 4 | 1,33 |
|  | -зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | 11 | 3,67 |
| 1.5 | Территории специального назначения, в том числе | 1 | 1,39 | 1 | 0,33 |
|  | -территории кладбищ | 1 | 1,39 | 1 | 0,33 |
| 1.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 5 | 6,94 | 28 | 9,33 |
| 2 | Поповка | 126 | 100 | 284 | 100 |
| 2.1 | Жилая зона всего, в том числе | 35 | 27,78 | 85 | 29,93 |
|  | -индивидуальная | 35 | 27,78 | 85 | 29,93 |
| 2.2 | Зона общественно-деловой застройки | 0,1 | 0,08 | 2 | 0,70 |
| 2.3 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 85,9 | 68,17 | 181 | 63,73 |
|  | -зона природного ландшафта | 46,9 | 37,22 | 67 | 23,59 |
|  | -зона зелёных насаждений общего пользования | 38 | 30,16 | 18 | 6,34 |
|  | - земли, покрытые водой | 1 | 0,79 | 96 | 33,80 |
| 2.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 5 | 3,97 | 16 | 5,63 |
| 3 | Спицыно | 66 | 100 | 66 | 100 |
| 3.1 | Жилая зона всего, в том числе | 17 | 25,76 | 17 | 25,76 |
|  | -индивидуальная | 17 | 25,76 | 17 | 25,76 |
| 3.2 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 46 | 69,70 | 46 | 69,70 |
|  | -зона природного ландшафта | 28 | 42,42 | 28 | 42,42 |
|  | -зона зелёных насаждений общего пользования | 18 | 27,27 | 18 | 27,27 |
| 3.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3 | 4,55 | 3 | 4,55 |

12. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

12.1. Транспортная инфраструктура.

12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Молчановском сельсовете будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

13.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Для гарантированного водоснабжения с. Молчаново и с. Поповка, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом предлагается:

- использование в качестве источников водоснабжения существующей и двух новых артезианских скважин (ожидаемой производительностью 6,5 м3/час) с режимом работы 2 рабочие и 1 резервная. Окончательный выбор места для скважин и их производительность установить после проведения гидрогеологических изысканий;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней двух резервуаров чистой воды ёмкостью 100 м3 каждый для хранения в них пожарного и регулирующего запасов воды и насосной станции второго подъема;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 160÷63 мм.

Планируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø160÷63 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для обеспечения пожарной безопасности застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков водопровода, проектом планируется устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м³ с разворотной площадкой 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно, из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с, и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Каждый резервуар должен быть оснащен колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем. Радиус действия таких противопожарных резервуаров составляет 150÷200м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение существующих домов культуры со сценой (один – в с. Молчаново, другой - в с. Поповка ), проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 162 м³ в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Также следует оснастить водомерными узлами артезианские скважины.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для которой организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены границы.

Водоотведение.

Индивидуальные жилые дома с. Молчаново и с. Поповка блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки БИОКСИ не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительный колодец самотёком (по рекомендации производителя) и может использоваться для полива приусадебного участка.

13.2. Теплоснабжение.

В связи с перспективой газоснабжения Молчановского сельсовета целесообразен перевод существующей котельной на топливо — газ и подключения к ней дополнительной нагрузки: библиотека и ДК. Расчетная нагрузка на котельную составит 0,24 Гкал/час.

Существующие и новые объекты социальной инфраструктуры, а также кварталы ИЖС имеет смысл отопить от собственных источников тепла (газовых индивидуальных котлов) у каждого потребителя.

13.3. Электроснабжение.

Суммарная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источников питания Молчановского сельсовета составит 0,96МВт (1,07 МВА).

Линии электропередачи напряжением 0,4 кВ разработаны воздушными с самонесущими изолированными проводами. Несущая нулевая жила по всей длине используется в качестве глухозаземленного проводника.

Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня  электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ выполнены заземляющие устройства, предназначенные для:

- повторного заземления нулевой жилы СИП;

- защиты от атмосферных перенапряжений.

Заземлители опор ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ выполняются по типовой документации серии 3.407-150 «Заземляющие устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-35 кВ»

Вводы линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в здания выполняются по типовой документации Шифр 26.0008-30 «Вариант 1» ОАО «РОСЭП».

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития с. Молчаново и Поповка проектом предполагается строительство новых или реконструкция существующих КТП 10/04 до суммарной мощности 1100кВА.

Строительство в зоне индивидуальной застройки воздушных распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод).

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране окружающей среды и основ земельного законодательства Российской Федерации.

13.4. Газоснабжение.

В связи с тем, что в населенных пунктах Молчановского сельсовета планируется газоснабжение, предлагается снабдить газом проектируемые и существующие объекты в с. Молчаново и Поповка. Источником газоснабжения являются существующие сети газопровода высокого давления.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования  свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в кварталах проектируемого и существующего ИЖС, предусматреть с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме необходимо предусмотреть установку:

для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки необходимо производить от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ предлагается произвести от существующих газопроводов высокого давления. Подключение существующих котельных при условии их реконструкции и переводе на газовое топливо возможно подключить от газопровода высокого давления.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при рабочем проектировании.

Диаметры газопроводов рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих проектов.

Сеть газопроводов прокладывается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются  подземной прокладки из труб и в соответствии со СНиП 42-01-2002.

13.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2031 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 243 номера.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В населенных пунктах доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

13.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа, отвод дождевых вод.

- Организация рельефа, отвод дождевых вод

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Минимальный уклон принят равным 4‰.

Отвод дождевых вод планируется осуществить по придорожным канавам и лоткам, согласно вертикальной планировке, на пониженные места рельефа.

14. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

В генеральном плане на перспективу до 2031 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Молчановский сельсовет.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Молчановского сельсовета:

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

16.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии прудов

- создание поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации

- озеленение береговой линии прудов

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

16.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих котельные и жилую застройку

16.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Рекультивировать несанкционированные свалки.

2. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Молчановский сельсовет. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- Обеспечить вывоз отходов 1 класса опасности на полигон ТБО.

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

3. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

16.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Молчановском сельсовете в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Молчановского сельсовета следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

17. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

17.2. Мероприятия по ЧС природного характера.

17.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

17.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.

Для предотвращения подтопления территории в разделе инженерная подготовка территории разработаны мероприятия по населенным пунктам от подтопления, подробно рассмотренные в разделе «Инженерная подготовка».

17.2.3. Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления

Население из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления и находящегося в 4-х часовой зоне добегания волны прорыва, эвакуируется с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий.

Население из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления за 4-х часовой зоной добегания волны прорыва, эвакуируется только после разрушения плотины с получением соответствующего распоряжения.

Наибольшая рабочая смена объектов экономики, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметизации и возвышающимся аварийным вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимых в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров.

Для защиты населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, заблаговременно строятся ПРУ в местах их эвакуации.

Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории не категорированных городов и поселков, предусматривается строительство ПРУ на не затапливаемой территории этих населенных пунктов. Работающая смена объектов экономики, расположенных в не категорированных городах в зоне затопления, укрывается в ПРУ, возводимых вне этих зон.

17.2.4. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

17.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в селе – нет.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законам.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями статьи 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Молчановского сельсовета от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Обеспечение населенных пунктов поселения средствами проводной связи и радиосвязи.

2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

4. Создание подразделений пожарной охраны.

Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Молчановского сельсовета развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Молчановского сельсовета как развитого социально-экономического и крупного агротехнического центра Мазановского района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Молчановского сельсовета, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Молчановского сельсовета в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.