РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2018г.                                                                                                            № 20

с.Молчаново

«О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Молчановского сельсовета и на прилегающих к ним территориях»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,  в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Молчановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Молчановского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.

2. К источникам наружного водоснабжения отнести естественные водоисточники ( река Зея- с. Молчаново ул. Набережная, с. Поповка, ул. Зейская, напротив дома № 32) оборудованные подъездами с грунтовым покрытием размерами не менее 12×12 для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года

3. Администрации Молчановского сельсовета, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.4. Проводить два раза  в год (весной и осенью) совместно с подразделением Государственной  противопожарной  службой  и добровольной пожарной дружиной проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Молчановского сельсовета, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3.5. При выявлении условий препятствующих забору воды, принимать незамедлительные меры для устранения недостатков.

3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам  наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

4. Считать утратившим силу постановление № 7 от 15.02.2013г. «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских  населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета В.А. Мартынюк

УТВЕРЖДЕНО

Глава Молчановского сельсовета

_______________В.А. Мартынюк

«02» марта 2018г.

Правила

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории населенных пунктов Молчановского сельсовета

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Молчановского сельсовета (далее – Правила) действуют на всей территории Молчановского сельсовета и обязательны для исполнения организациями,  находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

— степень заполнения водой и возможность его пополнения;

— наличие площадки (пирса) для забора воды;

— наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

— работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников,  которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Молчановского сельсовета совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории Молчановского сельсовета.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Молчановского сельсовета, с соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

— очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;

—  проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

— проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

— произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

— проверить наличие теплоизоляции гидранта;

— проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

— произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

— при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к Правилам учёта и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

населенных пунктов

Молчановского сельсовета

АКТ

проверки пожарных водоемов

«      » ____________ 20__ г.	                                      _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ___________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации Молчановского сельсовета

___________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | Заполне ние водой | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации Молчановского сельсовета _______________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 2

к Правилам учёта и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

населенных пунктов

Молчановского сельсовета

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«___»____________20__ г.                                          _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ____________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации Молчановского сельсовета

___________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указа-тель | подъезд | площадка (пирс) | работо-способность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации Молчановского сельсовета _____________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 3

к Правилам учёта и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

населенных пунктов

Молчановского сельсовета

СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Мазановского пожарно-	                       Глава Молчановского сельсовета

спасательного гарнизона

_______________________	                                              _______________________

(подпись, расшифровка)	            (подпись, расшифровка)

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Молчановского сельсовета

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Собственник | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |
| и т.д. |  |  |  |
| Пожарные гидранты |
| и т.д. |  |  |  |